# 高低压开关柜论文摘要

##### 问：维修电工高级技师论文选什么题目

答：摘要题目不重要，但至少不能写什么正反转，什么降压启动之类的。最好写一写高端点的东西，比如变频器、PLC、数控、或者新型设备之类的，或者自己的专利不管大小都行。

也可以参考网络上的一些论文，但里面最好需要有自己的东西或者你能看明白说个道道道出来的。

还有一点是最重要的论文格式，论文排版是否标准、体面、漂亮、整洁、干净、利索、好看。。。。大概15-30页，其中必须要有线路图，每1-3页要有一张

咨询记录 · 回答于2021-09-26

维修电工高级技师论文选什么题目

题目不重要，但至少不能写什么正反转，什么降压启动之类的。最好写一写高端点的东西，比如变频器、PLC、数控、或者新型设备之类的，或者自己的专利不管大小都行。也可以参考网络上的一些论文，但里面最好需要有自己的东西或者你能看明白说个道道道出来的。还有一点是最重要的论文格式，论文排版是否标准、体面、漂亮、整洁、干净、利索、好看。。。。大概15-30页，其中必须要有线路图，每1-3页要有一张

我是高低压开关柜售后服务人员，主要服务高低压开关柜，指导安装配合调试等，不知道高级技师论文选什么题目格式

我是高低压开关柜售后服务人员，主要服务高低压开关柜，指导安装配合调试等，不知道高级技师论文选什么题目合适

- 你得说明他的原理以及意外情况到处理方式

##### 问：高压柜与低压柜区别

答：1、性质不同：高低压开关柜顾名思义就是接高压或低压线缆的设备。低压开关柜属于列入3C认证强制性认证产品《目录》的产品。

2、看配电柜型号：高压柜常见的型号有KYN系列，XGN系列，HXGN系列，GG1A ，JYNGBC等等。低压柜常见的型号有GGD，MNS，GCS，GCK，XL，PZ，JXF等等。

3、看柜内电器元件：高压柜一般配真空断路器，负荷开关，隔离开关，传感器等。低压柜一般配万能式断路器，塑壳断路器，刀开关，C45等。

扩展资料：

注意事项：

1、防止带负荷拉刀闸：如果是较大的电流，直接拉刀闸就会造成短路故障。

2、防止带负电荷的时候关闭闸门：这样是非常危险的，如果不小心这样操作了，断路机就无法进入正常的工作位置，也就不能正常工作了。

3、防止误入带电间隔：断路器设备有很多间隔，当需要检测是哪个间隔出现问题的时候，通常要将当前检测的讲个断电，而其他的不需要，但是有些检测人员有时候会大意了，走错了间隔，进入带电的间隔了，就容易发生触电。所以要避免这一问题的出现。

4、防止带接地线关闭闸门：这样操作的话，断路器就无法正常进行合闸操作，将会有危险。

5、防止带点挂接地线：这种行为属于严重的误操作，危害极大，可能造成触电身亡。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

- 答：电力部颁《电业安全作业规程》规定对地电压250V及以下为低压，记住不是相间电压；国家电网公司颁布的《电力安全工作规程》中规定1000V及以上的电气设备称为高压电气设备！高压柜与低压柜最主要是开关触头，高压断路器的触头是考虑如何熄灭高压电弧，低压断路器虽然电压不高，绝缘等级不高，但是短路电流很大，灭弧设备也是研究如何熄灭大电流电弧。

答：划分区别是电压。真正来说，高压部分的电流比低压的电流还要小。

- 内部构件肯定有差别啊！高压部分的构件需要符合电压等级的，各种断路器，开关等元件高压与低压都是有很大区别的，不可混淆！

- 答：是按电压来区分的，1000V及其以上是高压，1000V以下是低压

##### 问：高低压柜基础知识

答：开关柜是一种电设备，外线先进入柜内主控开关，然后进入分控开关，各分路按其需要设置。如仪表，自控，电动机磁力开关，各种交流接触器等，有的还设高压室与低压室开关柜，设有高压母线，如发电厂等，有的还设有为保主要设备的低周减载.

高压开关柜的“五防”

1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。（防止带负荷合闸）

2、高压开关柜内的接地刀在合位时，小车断路器无法进合闸。（防止带接地线合闸）

3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。（防止误入带电间隔）.

4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸，合接地刀无法投入。（防止带电挂接地线）

5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。（防止带负荷拉刀闸）

开关柜常见分类：

1、低压抽出式开关柜

2、交流低压配电柜

3、金属铠装移开式开关柜

4、低压固定分隔式开关柜

5、高压电容器柜

- 6、高压开关柜

本文来源: https://www.lw677.cn/article/851bfafd4c1808763a031f60.html