# OSB的生命力

### 一、定向结构刨花板的生命力（论文文献综述）

柏青芸,周橙旻,毛恒之,雷梅[1]（2019）在《基于定向刨花板的互联网家具设计》文中研究指明近年来,我国互联网行业及家具行业高速发展,不断进行互联网+家具尝试,对于新材料的研究也在不断进行,其中对于定向刨花板的研究投入大、效果好,其生产制造技术已较为成熟,但是尚缺乏在互联网家具设计与生产中的实际应用案例。为促进定向刨花板与我国互联网家具行业的发展,研究定向刨花板在互联网家具设计中的应用方法。结合定向刨花板的材料特性,以其为基材,结合互联网家具的概念、营销特征和时下流行的家具智能化进行定向刨花板在互联网家具设计中的应用研究。研究出定向刨花板在互联网家具设计中的应用方式及方法,增加了定向刨花板在互联网家具设计中的应用可能性,以期为我国定向刨花板与互联网家具行业的发展提供一定借鉴。

张方文,于文吉[2]（2016）在《全球视野下的中国定向刨花板发展策略浅议》文中研究指明回顾了世界定向刨花板产业的发展历程,揭示了定向刨花板产业发展经历的3个历史阶段,总结了国外定向刨花板对中国定向刨花板产业萌芽、发展及崛起所产生的促进作用,展望了中国定向刨花板产业的发展前景,期待其为世界定向刨花板产业发展做出更大贡献。

张倩,孙德林,刘明辉,洪璐[3]（2015）在《定向刨花板及其在家具设计中的应用探析》文中指出定向刨花板是一种新型的高强度环保板材。为拓宽定向刨花板的应用领域、增加其产品附加值,本文通过分析总结定向刨花板的外观属性、力学性能、加工属性等特性,探究定向刨花板在家具设计中的应用形式和应用方法,为板式家具的创新性设计提供一种思路。定向刨花板（Oriented Strand Board,简称OSB）是指以小径材、间伐材、木芯、板皮、枝桠材等为原料,采用特殊的刨片设备（长材刨片机或两工段削片刨片设备）,顺着木材纹理方向加工成长

刘守华[4]（2014）在《适合中国原材料特点的定向刨花板生产及应用理念》文中进行了进一步梳理当前中国人造板行业木材资源紧缺,很多需要依赖进口,而定向刨花板被认为是能有效利用现有木材原料特点,生产高附加值产品的最佳选择。该产品拥有越来越广泛的应用领域,因此,近两年来不断地涌现出新的生产线。

杨峰[5]（2014）在《竹重组材/OSB复合材料工艺研究与性能预测》文中指出竹重组材，是将竹材重新组织并加以强化成型的一种竹质新材料，具有原料利用率高、强度高、材质均匀、加工性能好等优点。十年来，我国以毛竹为主要原料的竹重组材产业发展迅猛，产品逐步应用于建筑、工程、结构等高附加值领域。我国杨木等速生木材资源丰富，是制造胶合板、纤维板和刨花板的优等原料，应用十分广泛。本文提出以竹重组材和OSB（定向刨花板）为复合单元制造竹重组材/OSB复合材料的理念，探讨复合材料的设计、工艺、性能和应用，具有良好的发展前景。在毛竹和重组后竹材的基本物理力学性能基础上，比较了两者在微观构造和性能上的差异，研究了毛竹重组材和杨木OSB结构特性和表面性能，基于产业化前景的考虑，从工艺条件和生产成本两方面，分别对热压和冷压生产过程进行分析，研究适合毛竹重组材和杨木OSB材料特性的胶合工艺以及复合形式对复合材性能的影响。在确定竹重组材与OSB复合工艺的基础上，利用经典层合板理论，分别建立了竹木层合板的弹性模量以及静曲强度的预测模型，编制了基于VB的竹木层合板弯曲性能预测程序。采用有限元方法，对竹木层合板弯曲行为进行分析以及厚度优化设计，得出了基于有限元分析的竹木层合材料弯曲性能的预测方法，并用竹重组材/OSB集装箱底板的实例验证。论文的主要研究结论如下：（1）竹材的纤维体积分数Vy沿径向由青向黄侧梯度减小，重组后竹材内部结构发生变化，靠近髓环侧的韧皮纤维变得致密，大部分区域的Vy值在50%上下，但是临近髓环区域的Vy值维持不变。（2）炭化处理对于算数平均偏差（Ra）、微观不平度十点高度（Rz）及轮廓最大高度（Rmax）这三种指标的影响均不显着。随着砂纸目数的增大，砂光后竹重组材表面越光滑，算数平均偏差（Ra）、微观不平度十点高度（Rz）及轮廓最大高度（Rmax）值越小。刨切后表面（BS-B）与100目砂纸砂光后的粗糙度（BS-100）比较接近。总的来说，竹重组材纵纹粗糙度参数远小于横纹，同种测量条件下，前者值不到后者的一半。目数越小砂纸砂光处理的竹重组材表面水接触角相对越小。（3）利用PUR胶冷压制备竹重组材/OSB复合材料，较优的工艺参数为时间1.5min/mm；单面涂胶量200g/m2；压力1.2MPa。（4）对于竹重组材/OSB复合材料，适当增加竹质材料厚度或者纵横组坯，可使复合材整体获得更高的刚度值。铺层方向的变化（纵横组坯），可以改善复合材的尺寸稳定性。对于给定厚度的竹重组材，增加层数并不显着地影响复合材整体的强度值和刚度值。背衬无纺布（纸）可明显降低复合材的尺寸稳定性。（5）在最终产品性能方面，与竹重组材复合，可显着地提升OSB的抗弯性能。位于表层的竹材很好地避免了应力集中引起的结构破坏，验证了三层夹层结构（强-弱-强）是一种合理的结构组合。有限元模型可以较精确地预测层合板弹性区域内的刚度值，且三维模型比二维模型更为精确；但对于强度预测来说，更精准的预测需要进一步改善模型。（6）利用Altair Optistruct结构分析和优化工具，优化后的厚度能满足工程应用的安全需要，该优化方法在工程实际中验证是可行的。对于竹重组材/木质定向刨花板/竹重组材三层结构的层合板类人造板而言，采用优化后的铺层结构对比由传统公式计算出的铺层结构，在木质材料不变的情况下，竹材使用量节省三分之一。

任丽敏[6]（2014）在《稻草基复合材料成型工艺与包装造型研究》文中指出我国农作物秸秆资源丰富,其中以稻草秸秆的资源量最大,生产稻草刨花板是充分利用这些资源的有效方式,但目前稻草刨花板存在成本高、产品终端利用方式少的不足。所以,本文就以绿色包装设计中减量化包装设计为理论,围绕着这些不足开展了以下的研究,为稻草板的合理开发利用提供支持。解决稻草刨花板成本高的问题,主要是减少异氰酸酯胶黏剂的使用量,本文探索了公称6mm厚薄型稻草刨花板的制备工艺,得出较佳的制备工艺为：热压温度为150℃、热压时间为2.0min/mm、酚胶施胶量为14%、MDI施胶量为3%、石蜡用量为1%。最终制备出的板材平均厚度为5.5mmm,平均密度在0.75g/cm3左右。由于薄型稻草刨花板表面缺乏美丽的纹理及颜色,本文还研究了薄竹饰面稻草板的贴面工艺,发现贴面用的乳白胶的涂胶量对基材的各力学性能没有显着的影响,但贴面后的板材其静曲强度提高、弹性模量减小,表面胶合强度符合国家标准的要求,能够耐温水浸渍,但不耐热水浸渍。得出薄竹贴面工艺参数为：稻草板基材涂布乳白胶、涂胶量为110g/m2,热压温度为80℃、热压时间为10min、热压压力为1MPa。同时,本文还使用木质单板与稻草刨花板进行了复合成型,以提高稻草刨花板的力学性能,评价了两种复合成型方法的优劣,发现,一次成型方法比二次成型方法具有更少的制备步骤,更好的生产效率,更低的生产成本,制备的板材具有更好的性能,其制备工艺参数为：芯层稻草刨花的酚胶施胶量为14%、防水剂用量为1%,单板单面酚胶涂胶量为75g/m2,热压温度为150℃,热压时间为20min,同时芯层稻草刨花板也可以根据板材使用环境在0%-2%的范围内选择MDI胶黏剂的添加量。最后,本文利用制备的薄竹贴面稻草板与单板复合稻草板两种复合型稻草板,制作了定位于首饰包装与盛放的包装盒。对包装盒的结构造型、外观图形语言与色彩视觉效果进行了设计。依据包装内容物的尺寸与人体工程学的相关理论,确定了包装盒采用方体的形态,设计了三款不同的包装盒尺寸,确定了局部结构采用榫接合、胶接合及金属连接件接合。最后加工制作了三款包装盒,并从材料选用、结构造型、形式美学三方面对结构造型设计方案进行了评价。在包装盒盒体的外观设计与视觉效果方面,整体设计以复古风格为设计主线——唐代卷草纹外观设计,运用色彩来表现包装盒的中国传统风格,运用漆器技法来塑造包装的复古风格,得出了复合型稻草板包装盒图形语言制作的技法效果,并最终制作完成了三款包装盒的外观设计,证明了利用薄竹贴面稻草板与单板复合稻草板来制备包装盒是完全可行的。

周雄志[7]（2011）在《我国人造板产业发展战略研究》文中研究表明伴随经济的高速发展,在国内相关产业政策的支持下,我国人造板产业得到了迅猛的发展,已经成为世界人造板生产和消费大国。但近年来,随着国内外经济社会环境和行业结构的急剧变化,我国人造板产业发展面临着前所未有的机遇和挑战,诸如竞争能力低下、发展模式落后、可持续性差等一直是困扰我国人造板产业发展的关键问题。从长远发展来看,我国人造板行业发展的关键已经不是速度问题,而是经济结构调整转型问题。解决这些问题的关键是设计一个适合我国人造板产业实际及发展规律的战略体系,来保证行业的健康稳定持续发展。本文以产业经济学、产业竞争力,战略管理理论为基础,以世界人造板产业发展环境为背景,通过国际竞争力优势理论和战略环境分析相结合的方法,分析我国人造板产业发展战略环境,从思维模式和发展模式两个角度分析我国人造板产业发展的战略模式,针对产业的优势劣势、机遇挑战设计发展战略内容,并进行实证案例分析,继而从宏观、中观、微观三个维度组织实施产业发展战略,从而形成完整的战略体系设计。全文共分8章,分别为（1）绪论；（2）研究的理论基础；（3）人造板产业发展趋势及现状；（4）我国人造板产业发展战略环境分析；（5）我国人造板产业发展战略模式分析；（6）我国人造板产业发展战略内容及案例分析；（7）我国人造板产业发展战略的实施与组织；（8）研究结论与讨论。本文的结论或结果包括：（1）目前我国人造板产业还处于由劳动密集型向资本密集型演进升级阶段,但技术（知识）密集型特征正在逐步加强；（2）从世界人造板产业发展趋势来看,未来人造板产业发展方向,将会以可持续发展为目标,综合考虑成本、功能、环保等各方面的因素,不断推动技术进步、科学管理和持续经营,产业调整、升级的速度会加快；（3）我国人造板产业发展存在诸多问题：木材原料资源缺乏、生产技术水平低、管理落后、竞争无序、企业规模偏小缺乏规模效益,产品质量及环保标准落后,在产品质量、能耗、劳动生产率、生产管理等方面落后于发达国家,缺乏国际竞争能力。（4）人造板产业发展思维模式分为生产思维、技术思维、营销思维、战略思维四种类型,并呈现逐级演进、交叉融合的特征。综合来看,以战略思维为主导的思维模式应成为指导促进我国人造板产业发展的主要思路,质量型发展模式是提升我国人造板产业发展质量和国际竞争力的必然选择；（5）原材料供应保障战略、技术进步战略、管理创新战略、竞争规范战略、规模化经营战略和绿色开发战略是实现我国人造板产业要可持续发展的必然选择。（6）我国人造板产业发展战略的组织和实施需要从宏观（政府引导调整）、中观（行业协会）、微观（企业创新和协作）三个层面完善产业战略体系设计,保证其实施。

谌晓梦[8]（2009）在《刨花施胶效果的定量表征及其与刨花板力学性能关系研究》文中研究说明施胶是刨花板生产过程中重要的工序之一,刨花施胶效果的评价体系及检测能有效地反映胶黏剂的利用情况,它决定着刨花板的质量、性能和成本。因此,研究刨花施胶效果的评价体系及其检测技术具有重要意义。论文建立了全新的量化刨花施胶效果表征参数体系,并采用GluScan胶黏剂扫描系统对刨花施胶效果进行检测分析。实验中,通过改变施胶压力、施胶量等参数对杨木大片刨花进行施胶并压制出不同胶黏剂分布的刨花板,测出刨花施胶效果的量化参数值及板的各项力学性能,探讨影响刨花施胶效果的主要施胶工艺因素、刨花施胶效果与刨花板力学性能之间的关系,结果表明:（1）胶黏剂覆盖率、胶滴尺寸和施胶均匀度可以科学准确地评价刨花的施胶效果。Gluscan胶黏剂扫描检测系统能快速、准确地测量各参数,表征刨花表面胶黏剂分布状况,具有较强的实用性。（2）刨花表面胶黏剂分布决定于施胶工艺。当其他因素一定,施胶压力增加时,胶黏剂覆盖率趋于增大,胶滴尺寸逐渐减小,刨花表面的胶黏剂分布趋于均匀;当其他因素一定,施胶量增加时,胶黏剂覆盖率增大幅度明显。（3）理想的刨花表面胶黏剂分布状态是:胶黏剂覆盖率为30%;在不小于木材导管或管胞横截面的情况下,胶滴尺寸越小、数量越多,胶黏剂分布越趋于均匀,胶滴尺寸最佳下限值0.0019mm2;对刨花施胶均匀度量化指标来说,胶黏剂覆盖率变化系数的理想值为2;胶黏剂覆盖率标准差在10以下变动,最佳取值0.5,刨花两面胶黏剂覆盖率标准差在5到20之间变动,最佳取值7.8;刨花两面的胶黏剂覆盖率比率在10以下变动,最佳值为1。（4）施胶效果决定了刨花板的力学性能。施胶压力和施胶量的增大有助于提高刨花板的力学性能。在趋近于理想状态的胶黏剂的分布时,刨花板的内结合强度、静曲强度、弹性模量均增大。静曲强度值最大值为32.6MPa;弹性模量值最大值为4700MPa;内结合强度最大值为0.60MPa。

谢敏芳,谢拥群,林铭,魏起华[9]（2007）在《新型OSB拌胶机工作参数对OSB力学性能的影响》文中提出研究新型定向刨花板拌胶机的不同工作参数对拌胶刨花压制成的OSB板子性能的影响,试验结果表明:拌胶机滚筒的装载量以刨花占滚筒容积15%为宜,最佳转速为13 r.min-1,采用抄板气流流态控制和针滚机械干涉方法,均能使刨花处于良好的受胶状态,胶液均匀分布,提高板子的力学性能。

施蔚[10]（2007）在《江苏木材加工产业的规模经济问题研究》文中研究指明20世纪70年代以来,以杨树为主要原料的江苏木材加工业迅速兴起和繁荣,给江苏尤其是苏北地区带来了巨大的生态效益、经济效益和社会效益。但因体制、观念和短期利益驱动等原因导致的木材加工企业小而散、小而乱的状况,使江苏木材加工产业总体上存在着规模不经济问题。因此,加强江苏木材加工产业的规模经济问题研究,吸收和借鉴发达国家企业规模化发展的成功经验,提出实现江苏木材加工产业规模经济的策略措施,对于促进江苏木材加工产业的可持续发展具有十分重要的现实意义。本文主要包括6章。第1章阐述了论文研究的目的与意义,并从规模经济理论、规模经济实践和应用等多个角度,就规模经济的国内外研究动态进行了综述。论文第2章结合规模经济的理论溯源和西方规模经济理论基础的总结,对规模经济的涵义及形成原因,规模经济的类型和作用等进行了全面探讨,并对新经济背景下规模经济的新特征进行了深入分析。论文第3章对江苏木材加工产业存在的优势、劣势、机遇和威胁进行了系统分析,在此基础上明确了江苏木材加工产业的总体发展状况和存在问题,以及面临的内外部环境。论文第4章对规模经济的测度方法进行了系统总结与分类,在对相关规模经济测度方法进行综合比较的基础上,确立了用于评价江苏木材加工产业规模效率的组合方法。论文第5章基于集中度指标、柯布-道格拉斯生产函数和DEA方法,分别对江苏木材加工产业的规模效率状况进行实证评价,根据评价结果总结出江苏木材加工产业在规模上存在的问题,并对江苏木材加工产业规模不经济的成因进行了深入分析。论文第6章提出了实现江苏木材加工产业规模经济的产业集聚策略、科技推动策略、管理创新策略和产业政策保障建议,为推动江苏木材加工产业的规模效益提升,构建其核心竞争能力提供了可行的解决方案。

### 二、定向结构刨花板的生命力（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、定向结构刨花板的生命力（论文提纲范文）

#### （1）基于定向刨花板的互联网家具设计（论文提纲范文）

1 定向刨花板概述

1.1 定向刨花板生产状况

1.2 定向刨花板市场状况

2 互联网家具设计概述

2.1 国内互联网家具现状

2.2 互联网家具的营销模式

2.3 国内互联网家具设计面临的挑战

3 定向刨花板在互联网家具设计中的应用

3.1 定向刨花板在互联网家具设计中的传统应用

3.2 定向刨花板在互联网家具设计中的智能化应用

5 结语

#### （2）全球视野下的中国定向刨花板发展策略浅议（论文提纲范文）

1 OSB产业发展的历史进程

1.1 产品创新发展的初创阶段

1.2 OSB产业快速发展的黄金阶段

1.3 全球OSB投资向新兴经济体流动阶段

2 国外OSB对中国OSB产业发展的促进

2.1 培育终端客户

2.2 引领创新型应用

2.3 从高端市场着手

3 我国OSB产业发展的策略及建议

3.1 坚持科技创新,向集成化、定制化方向发展

3.2 瞄准国内外市场,建立与国际联动的定价机制

3.3 自发组建行业发展联盟,引导业内企业有序竞争

3.4 适时引入第三方认证,培育出跨国OSB龙头企业

4 中国OSB对世界OSB产业发展的贡献

#### （5）竹重组材/OSB复合材料工艺研究与性能预测（论文提纲范文）

摘要

Abstract

表目录

图目录

第一章 绪论

1.1 竹子资源是我国的特色资源和优势资源

1.2 竹重组材

1.2.1 竹重组材

1.2.2 竹重组材产业

1.3 竹重组材与 OSB 复合的可行性

1.3.1 竹木复合材料特性

1.3.2 竹木复合界面特性

1.3.3 竹木复合材料结构设计与性能预测

1.4 研究目的和意义

1.5 主要研究内容

1.6 技术路线

1.7 项目支持与经费来源

第二章 竹重组材和 OSB 基本物理力学性能

2.1 竹材

2.1.1 引言

2.1.2 试验材料

2.1.3 试验方法

2.1.4 结果与讨论

2.1.5 小结

2.2 竹重组材

2.2.1 引言

2.2.2 试验材料

2.2.3 试验方法

2.2.4 结果与讨论

2.2.5 小结

2.3 定向刨花板（OSB）

2.3.1 引言

2.3.2 OSB 性能主要影响因素

2.3.3 试验用杨木 OSB 物理力学性能测定

第三章 竹重组材与 OSB 表面粗糙度和湿润性

3.1 引言

3.2 不同处理后竹重组材和杨木 OSB 的表面粗糙度

3.2.1 试验材料

3.2.2 试验仪器

3.2.3 试验方法

3.2.4 结果与分析

3.2.5 小结

3.3 竹重组材和杨木 OSB 的表面湿润性

3.3.1 试验材料

3.3.2 试验仪器

3.3.3 试验方法

3.3.4 结果与分析

3.3.5 小结

第四章 竹重组材与 OSB 的复合工艺

4.1 引言

4.2 热压和冷压工艺比较及成本分析

4.2.1 试验材料与方法

4.2.2 结果与分析

4.2.3 小结

4.3 竹重组材/OSB 复合材料的胶合工艺

4.3.1 试验材料

4.3.2 试验方法

4.3.3 结果与讨论

4.3.4 小结

4.4 复合形式对竹重组材/OSB 复合材料性能的影响

4.4.1 试验材料

4.4.2 试验方法

4.4.3 结果与分析

4.4.4 小结

第五章 竹重组材/OSB 层合板弯曲问题的理论分析

5.1 引言

5.2 经典层合板理论下竹木层合板弹性模量预测模型

5.2.1 经典层合板理论的几点假设

5.2.2 层合板的应力表达式

5.2.3 层合板的变形公式

5.2.4 层合板应力-应变公式

5.2.5 竹重组材/OSB 层合板的弹性模量预测模型

5.3 竹重组材/OSB 层合板的静曲强度预测模型

5.3.1 中性轴不偏移

5.3.2 中性轴偏移

5.4 基于 VB 的竹木层合板力学性能预测程序

5.4.1 VB 程序的设计

5.4.2 VB 程序的编制

5.4.3 可视化窗体系统

5.5 小结

第六章 基于有限元分析的竹重组材/OSB 层合板弯曲性能

6.1 基于有限元分析的竹木层合板弯曲性能的预测方法

6.1.1 引言

6.1.2 有限元分析

6.1.3 模拟结果与讨论

6.1.4 小结

6.2 基于 ALTAIR OPTISTRUCT 的竹木层合板的厚度优化设计

6.2.1 引言

6.2.2 HyperMesh/OptiStruct 的尺寸优化过程

6.2.3 工艺分析

6.2.4 竹木层合板的尺寸优化设计

6.2.5 小结

6.3 基于有限元分析的竹重组材/杨木 OSB 集装箱底板实例

6.3.1 单元的划分

6.3.2 结构尺寸与材料特性

6.3.3 加载工况和约束

6.3.4 分析结果

6.3.5 小结

第七章 结论与建议

7.1 结论

7.1.1 竹重组材和 OSB 基本物理力学性能

7.1.2 竹重组材与 OSB 表面粗糙度和湿润性

7.1.3 竹重组材与 OSB 复合工艺

7.1.4 竹重组材/ OSB 层合板弯曲问题的理论分析

7.1.5 基于有限元分析的竹重组材/ OSB 层合板的弯曲性能

7.2 建议

参考文献

在读期间的学术研究

致谢

详细中文摘要

详细英文摘要

#### （6）稻草基复合材料成型工艺与包装造型研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 稻草基人造板的研究现状

1.3 秸秆人造板表面装饰的研究现状

1.4 秸秆基包装材料的研究现状

1.5 本文主要研究内容

2 包装用薄型稻草板的制备与性能分析

2.1 试验材料与方法

2.1.1 试验材料

2.1.2 试验设备

2.1.3 试验方法

2.2 结果与讨论

2.2.1 MOR的直观分析与方差分析

2.2.2 MOE的直观分析与方差分析

2.2.3 IB的直观分析与方差分析

2.2.4 2hTS的直观分析与方差分析

2.2.5 验证试验

2.2.6 MDI施胶量的提高

2.3 本章小结

3 薄竹贴面稻草板的制备与性能分析

3.1 试验材料与方法

3.1.1 试验材料

3.1.2 试验设备

3.1.3 试验方法

3.2 结果与讨论

3.2.1 物理力学性能检测结果分析

3.2.2 饰面板材微观形貌分析

3.2.3 饰面材料红外光谱分析

3.3 本章小结

4 单板复合稻草板的制备与性能分析

4.1 试验材料与方法

4.1.1 试验材料

4.1.2 试验设备

4.1.3 试验方法

4.2 结果与讨论

4.2.1 两种成型方法的优劣对比

4.2.2 涂胶量对复合板材性能的影响

4.2.3 剖面密度对复合板材性能的影响

4.2.4 复合板材微观形貌分析

4.2.5 复合板材红外光谱分析

4.2.6 MDI对复合板材性能的影响

4.3 本章小结

5 包装盒的结构造型设计研究

5.1 包装盒造型设计的基本要求

5.2 包装盒造型材料的确定

5.3 包装盒盒体形态与尺寸的确定

5.3.1 盒体形态的确定

5.3.2 盒体尺寸的确定

5.3.3 局部结构设计

5.4 包装盒结构造型设计的实现

5.5 包装盒结构造型设计的评价

5.6 本章小结

6 包装盒的外观设计与视觉效果研究

6.1 包装盒外观图形语言的设计

6.1.1 图形语言提取的原则

6.1.2 图形语言的寓意

6.1.3 图形语言的设计方案

6.2 包装盒外观视觉效果的设计

6.2.1 色彩效果设计

6.2.2 技法效果设计

6.3 包装盒的外观设计的实现

6.3.1 工艺准备

6.3.2 制备步骤

6.3.3 制备结论

6.4 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （7）我国人造板产业发展战略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 总论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外相关研究综述

1.3.1 国外战略管理研究综述

1.3.2 国内战略管理研究进展

1.3.3 我国人造板产业战略管理相关研究

1.3.4 我国人造板产业发展战略研究中存在的问题

1.4 研究思路与方法

1.4.1 研究思路

1.4.2 研究方法

1.5 研究内容与特色

1.5.1 研究内容

1.5.2 研究特色

第2章 研究理论基础

2.1 产业经济学相关理论

2.1.1 产业集群理论

2.1.2 产业融合理论

2.1.3 产业生态理论

2.2 产业国际竞争理论

2.2.1 比较优势理论

2.2.2 国际竞争优势理论

2.3 战略理论

2.3.1 战略的概念

2.3.2 战略学

2.3.3 战略研究方法

2.3.4 战略分析相关模型

第3章 人造板产业概况研究

3.1 人造板产业的边界及特征研究

3.1.1 人造板产业的边界

3.1.2 人造板产业的特征

3.2 世界人造板产业概况研究

3.2.1 欧洲人造板概况

3.2.2 北美人造板概况

3.2.3 其它主要国家人造板概况

3.2.4 全球人造板产业发展趋势

3.3 中国人造板产业概况研究

3.3.1 产业发展历程

3.3.2 产业规模情况

3.3.3 产业结构情况

3.3.4 产业布局情况

3.3.5 产业贸易情况

第4章 我国人造板产业发展战略环境研究

4.1 我国人造板产业发展战略影响因素分析

4.1.1 生产要素

4.1.2 需求条件

4.1.3 相关支持性产业

4.2 我国人造板产业发展战略环境研究

4.2.1 政治环境

4.2.2 经济环境

4.2.3 市场价格环境

4.2.4 贸易环境

4.3 人造板产业发展障碍研究

4.3.1 原材料资源短缺

4.3.2 技术创新不足

4.3.3 管理水平落后

4.3.4 市场秩序不规范

4.3.5 规模效益缺乏

第5章 我国人造板产业发展战略模式分析

5.1 关于思维模式的分析

5.1.1 生产思维模式分析

5.1.2 技术思维模式分析

5.1.3 营销思维模式分析

5.1.4 战略思维模式分析

5.2 关于发展模式的分析

5.2.1 数量型发展模式分析

5.2.2 质量型发展模式分析

第6章 我国人造板产业发展战略内容研究

6.1 战略内容研究思路

6.2 战略内容研究内容

6.2.1 原料供给系统战略内容研究

6.2.2 产成品系统战略内容研究

6.2.3 市场交易系统战略内容研究

6.3 案例分析:大亚科技集团有限公司

6.3.1 公司概况

6.3.2 原料供给系统战略内容设计

6.3.3 产成品系统战略内容设计

6.3.4 市场交易系统战略内容设计

第7章 我国人造板产业发展战略的实施与组织

7.1 宏观层面:加大国家的引导和调整力度

7.1.1 加强对木材资源节约利用的政策引导和扶持力度

7.1.2 引导有条件的地区或企业开展废旧木材循环利用示范工程

7.1.3 引导调整优化我国人造板产业结构

7.1.4 引导企业开展自主创新,提高产业整体技术水平

7.2 中观层面:发挥行业协会的中介服务作用

7.2.1 完善人造板标准体系

7.2.2 发挥行业协会的指导、协调和服务作用

7.2.3 组织推进市场环境建设

7.2.4 组织产业联盟

7.3 微观层面:促进企业的创新与协作

7.3.1 加快推进林板一体化

7.3.2 完善技术创新模式,提高自主创新能力

7.3.3 加快品牌化建设,提高竞争软实力

第8章 结论与讨论

8.1 结论

8.2 难点与创新点

8.2.1 难点

8.2.2 创新

8.3 有待进一步研究的问题

参考文献

作者简介

导师简介

攻读博士期间发表论文及科研情况

致谢

#### （8）刨花施胶效果的定量表征及其与刨花板力学性能关系研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 我国刨花板生产现状及市场需求变化

1.1.1 生产现状

1.1.2 市场需求变化

1.2 我国刨花板存在的主要问题

1.2.1 资源问题

1.2.2 板种结构单一,产量较小

1.2.3 产品质量参差不齐

1.2.4 刨花板产品施胶问题与生产成本

1.2.5 应用领域有待拓宽

1.3 我国刨花板生产的发展趋势

1.3.1 疏通木材供应渠道

1.3.2 注重新产品的开发,拓宽刨花板的应用领域

1.3.3 改善产品性能

1.3.4 加快高新技术的研发、转化,大幅降低成本

1.4 刨花施胶效果的国内外研究历史

1.4.1 国内外研究历史

1.4.2 影响胶黏剂分布的因素及其控制

1.5 本研究意义及内容

1.5.1 本研究的意义

1.5.2 本论文的研究内容

2 刨花施胶效果的量化指标和检测

2.1 表征刨花施胶效果的量化指标及其影响因素

2.1.1 量化指标

2.1.2 影响因素

2.1.3 拌胶方法的研究和改进

2.2 刨花施胶效果的检测机理

2.2.1 硬件构成

2.2.2 图像采集和处理

3 刨花施胶工艺与施胶效果的关系研究

3.1 原材料

3.2 实验仪器设备

3.3 实验内容

3.3.1 实验设计

3.3.2 实验步骤

3.4 施胶压力的变化对刨花施胶效果的影响

3.5 施胶量、施胶压力的变化对刨花施胶效果的影响

3.6 本章小结

4 施胶工艺与刨花板力学性能的关系研究

4.1 原材料

4.2 实验仪器设备

4.3 实验内容

4.3.1 实验设计

4.3.2 实验步骤

4.4 施胶压力的变化与刨花板力学性能的关系

4.5 施胶量、施胶压力的变化与刨花板力学性能的关系

4.6 本章小结

5 刨花表面胶黏剂分布与刨花板力学性能的关系研究

5.1 胶黏剂分布对静曲强度的影响

5.2 胶黏剂分布对弹性模量的影响

5.3 胶黏剂分布对内结合强度的影响

5.4 实例分析

5.5 本章小结

6 结论、创新点与建议

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 建议

参考文献

个人简介

导师简介

获得成果目录清单

致谢

#### （9）新型OSB拌胶机工作参数对OSB力学性能的影响（论文提纲范文）

1 新型定向刨花板拌胶机工作原理

1.1 拌胶机总体结构

1.2 工作原理

2 材料与方法

2.1 材料

1) 刨花:

2) 胶粘剂:

3) 其它材料:

2.2 方法

3 结果与分析

3.1 刨花装载量的影响

3.2 滚筒转速变化的影响

3.3 抄板喷气孔气体压力变化的影响

3.4 针滚转速的影响

4 结论与讨论

#### （10）江苏木材加工产业的规模经济问题研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

第一章 绪论

第一节 论文研究目的与意义

第二节 国内外研究动态综述

一、国外学者对规模经济的研究

二、国内学者对规模经济的研究

三、小结

第二章 规模经济的理论分析

第一节 规模经济的理论基础

一、规模经济的理论溯源

二、西方规模经济理论基础

三、西方规模经济理论评述

第二节 规模经济的内涵界定

一、规模经济的涵义及形成原因

二、规模经济的类型

三、规模经济的作用

第三节 新经济背景下规模经济的新特征

一、当代高新技术促进了企业规模的进一步扩张

二、中小企业存在和发展的内在合理性增强

第三章 江苏木材加工产业的SWOT 分析

第一节 江苏木材加工产业的优势与机遇分析

一、江苏木材加工产业的优势分析

二、江苏木材加工产业的机遇分析

第二节 江苏木材加工产业的劣势与威胁分析

一、江苏木材加工产业的劣势分析

二、江苏木材加工产业的威胁分析

第四章 江苏木材加工产业规模经济的测度方法研究

第一节 规模经济测度方法总结与分类

一、成本法

二、工程法

三、投入产出法

四、规模效率法

五、综合评价法

六、生存法

第二节 江苏木材加工产业规模经济的测度模型选择

一、规模经济测度方法比较

二、江苏木材加工产业规模经济测度方法选择

第五章 江苏木材加工产业规模效率评价与分析

第一节 基于集中度的规模效率评价与分析

一、集中度的衡量参数

二、江苏木材加工产业的集中度分析

第二节 基于COBB－DAUGLAS函数的规模效率评价与分析

一、分析方法

二、指标及样本选择

三、实证评价

第三节 基于DEA 的规模效率评价与分析

一、DEA 模型中的规模经济测度

二、基于DEA 的江苏木材加工产业规模经济实证评价

第四节 江苏木材加工产业规模存在的问题及原因分析

一、江苏木材加工产业规模存在的问题

二、江苏木材加工产业规模不经济的成因分析

第六章 江苏木材加工产业规模经济的实现策略

第一节 产业集聚策略

一、产业集聚与规模经济

二、江苏木材加工产业集聚的实现策略与途径

第二节 科技推动策略

一、科技进步对规模经济的影响

二、江苏木材加工产业的科技推动策略及措施

第三节 管理创新策略

一、推进制度创新

二、推进企业组织创新

三、推进管理过程创新

第四节 产业政策保障

一、营造木材加工企业规模化发展的良好环境

二、探索适合林业生产的投融资机制

三、实施积极的外贸策略

四、加强江苏木材加工企业社会化服务体系建设

第七章 结论

一、本文所做的主要工作

二、本文的特色和创新之处

三、研究展望

参考文献

详细摘要

### 四、定向结构刨花板的生命力（论文参考文献）

- [1]基于定向刨花板的互联网家具设计[J]. 柏青芸,周橙旻,毛恒之,雷梅. 家具, 2019(01)

- [2]全球视野下的中国定向刨花板发展策略浅议[J]. 张方文,于文吉. 中国人造板, 2016(12)

- [3]定向刨花板及其在家具设计中的应用探析[J]. 张倩,孙德林,刘明辉,洪璐. 现代装饰(理论), 2015(10)

- [4]适合中国原材料特点的定向刨花板生产及应用理念[J]. 刘守华. 国际木业, 2014(09)

- [5]竹重组材/OSB复合材料工艺研究与性能预测[D]. 杨峰. 中国林业科学研究院, 2014(10)

- [6]稻草基复合材料成型工艺与包装造型研究[D]. 任丽敏. 东北林业大学, 2014(01)

- [7]我国人造板产业发展战略研究[D]. 周雄志. 北京林业大学, 2011(07)

- [8]刨花施胶效果的定量表征及其与刨花板力学性能关系研究[D]. 谌晓梦. 北京林业大学, 2009(12)

- [9]新型OSB拌胶机工作参数对OSB力学性能的影响[J]. 谢敏芳,谢拥群,林铭,魏起华. 福建林学院学报, 2007(03)

- [10]江苏木材加工产业的规模经济问题研究[D]. 施蔚. 南京林业大学, 2007(02)

本文来源: https://www.lw677.cn/article/c93ea3414cec4cd95a304b8d.html